São Paulo, 05 de fevereiro de 2001.

At. Sr.

Leonardo Del Roy Presidente da FTIGESP

Ref.: Parecer técnico

Prezados Sr. Leonardo,

Conforme entendimentos mantidos estamos encaminhando as alterações solicitadas pos Vsa. conforme oficio nº 029/2001.

No aguardo de termos atendido as solicitações, nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos que se façam necessário.

Cordialmente,

Rosana González Aléssio

Chefe de Secretaria do ONS 27

Organismo de Normalização Setorial de Tecnologia Gráfica

1. Objetivo

O objetivo deste parecer é fazer uma descrição dos eventos necessários para caracterizar a atividade gráfica com base internacional (ISO 12637-1 - Graphic Technology - Multilingual Terminology: Part 1 - Fundamental Terms) sendo que os mesmos independem do sistema de impressão utilizado ou do tipo de produto, que pode ser promocional, comercial, editorial ou cartotécnico.

Internacionalmente a atividade gráfica está classificada no TC 130 da ISO (Comitê Técnico de Tecnologia Gráfica) com sendo uma atividade que se utiliza de métodos e processos para transferir uma imagem sobre um suporte produzindo uma reprodução física tangível (hard copy) que é um registro visível e permanente desta imagem. Tendo seu escopo claramente definido. (Anexo 1)

2. Método aplicado

2.1 Utilização de normas e padrões internacionais para a correta abordagem dos processos tecnologias e terminologia para a descrição das atividades gráficas mais utilizadas para a confecção de embalagens cartotécnicas.

-	Norma NBR NM ISO-12647-1 Tecnologia Gráfica - Controle do Processo, Separação de Cores, Prova e Impressão - Parte 1: Parâmetros de Processo e Métodos de Ensaio.

-	Projeto ISO 12637-1 - Graphic Technology - Multilingual Terminology - Part 1: Fundamental Terms.

-	Anexo a este parecer foram incluídos materias de referência que caracterizam a embalagem como produto gráfico, inclusive considerando os vários possíveis tipos de suporte (Regulamento do Prêmio Fernando Pini de Excelência Gráfica, Artigos "Embalando ontem hoje e amanhã" e "Embalando" ambos apresentados em sua versão original em inglês).

-

3. Principais processo de produção utilizados para confecção de embalagens

3.1 Offset

3.2 Rotogravura

3.3 Flexografia

3.4 Serigrafia

3.1 Off-Set Processo de impressão planográfica baseado em formas, que utiliza chapas envolventes para produzir imagens indiretamente sobre o suporte.

Fluxograma do Processo de Offset

|  | Materia Prima |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Original |  |
|  | Filme Revelador/Fixador Água | ( | Processamento da Imagem |  |
|  |  |  | Prova |  |
|  | Chapas Revelador/Fixador | ( | Confecção da forma |  |
|  | Tinta Suporte Solução de fonte | ( | Acerto para impressão |  |
|  | Suporte Tintas/Verniz Solução de fonte Solventes, estopas, tecidos absorventes (orgânicos sintéticos) Panos | ( | Impressão e secagem |  |
|  |  |  | Acabamento |  |
|  |  |  | Produto Final |  |

3.2 Rotogravura Processo de impressão encavográfica que utiliza como formas cilindros revestidos ou chapas envolventes cujas áreas de grafismo são gravadas abaixo das áreas 
de contra-grafismo, produzindo alvéolos microscópicos dos quais a tinta é transferida diretamente para o suporte.

Fluxograma do Processo de Rotogravura

|  | Materia Prima |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Original |  |
|  | Filme Revelador/Fixador Água | ( | Processamento da Imagem |  |
|  | Químicos usados para confecção e gravação da forma Cobre/Cromo | ( | Confecção da Forma (galvanoplastia/gravação) |  |
|  | Suporte Tintas Racle Solventes para limpeza Panos Algodão Estopa | ( | Prova |  |
|  | Suporte Tintas/Verniz Racle Solventes para limpeza Panos Algodão Estopa | ( | Acerto para Impressão |  |
|  | Suporte Tintas/Verniz Solventes Panos | ( | Impressão |  |
|  |  |  | Acabamento |  |
|  |  |  | Produto Final |  |

3.3 Flexografia Processo de impressão com formas relevográficas flexíveis, onde as áreas em relevo reproduzem imagens sobre um suporte, por meio de tintas de alta ou baixa viscosidade a base de solventes ou água.

Fluxograma do Processo de Flexografia

|  | Materia Prima |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Original |  |
|  | Filme Revelador/Fixador Água | ( | Processamento da Imagem |  |
|  |  |  | Prova |  |
|  | Placas de Fotolito Revelador/Fixador | ( | Confecção da Forma |  |
|  | Suporte Tintas Lâminas Solventes Panos | ( | Acerto para Impressão |  |
|  | Suporte Tintas Lâminas Solventes Panos | ( | Impressão |  |
|  |  |  | Acabamento |  |
|  |  |  | Produto Final |  |

3.4 Serigrafia Processo de impressão permeográfico com formas que utiliza telas constituídas de finas malhas de fios sintéticos ou metálicos, esticadas sobre molduras, onde a tinta é forçada por pressão sobre o suporte através das áreas permeáveis correspondentes às imagens.

Fluxograma do Processo de Serigrafia

|  | Materia Prima |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Original |  |
|  | Filme Fixador/Revelador Água | ( | Processamento da Imagem |  |
|  | Telas estocadas Químico p/ processamento da tela | ( | Preparação da tela Manufatura da tela |  |
|  | Tintas Solventes Suportes Trapos | ( | Prova / Impressão |  |
|  |  |  | Acabamento |  |
|  |  |  | Produto Final |  |

4. Descrição técnica das principais etapas da produção dos processos acima apresentados;

4.1 Pré-impressão é a primeira etapa do fluxo de trabalho da tecnologia gráfica que inclui todas as operações necessárias para a preparação de imagens e portadores de imagens. A Imagem é o padrão retínico formado por luz refletida ou transmitida por estímulos externos, cuja impressão é completada pelos mecanismos fisiológicos e processos mentais que afetam a percepção visual. O termo imagem é utilizado no cotidiano da tecnologia gráfica para identificar qualquer figura, desenho, ilustração, gráfico, texto ou outra reprodução visível ao olho humano, que retrata o Original em sua forma característica, cor e perspectiva. Por original entende-se o ponto inicial de um processo de reprodução de imagens, realizado por meio de uma tecnologia de impressão. (figura 1)

4.2	Impressão é a fase onde a imagem é transferida para o suporte empregando-se diversas tecnologias. Os sistemas de impressão são diferenciados pelo método da transferência de imagem e o tipo de matriz utilizada. (figura 2)

4.3	Pós-impressão é a terceira etapa do fluxo de trabalho da tecnologia gráfica e inclui o acabamento de produtos de consumo e sua logística (armazenamento, distribuição etc.). Acabamento é o sistema de pós-impressão que utiliza processos (tais como revestimento, corte, refile, gofragem e outros métodos) para criar, realçar e preservar qualidades táteis e visuais da superfície de suportes em branco ou impressos e determinar seu formato e dimensões. (figura 3)

4.4	Insumos no fluxo de operações da produção utilizam-se matérias primas e insumos tais como:

Matérias primas: Suportes Celulósicos (papel, cartão, papelão, etc.), Suportes não Celulósicos: (PVC, folha de flandres, polietileno, vidro, tecido, cerâmica, etc.)

Insumos: (produtos químicos, filmes, tintas, vernizes, sOlventes, colas, polietileno, etc.)

###### 5.	Conclusão

5.2	Uma vez caracterizadas as operações de pré-impressão, impressão e pós-impressão considera-se atividade gráfica os processos acima descritos para a confecção de embalagens cartotécnicas.

Data: 05/02/2001	Rosana González Aléssio

FIGURA 1

Fluxograma de Tecnologia Gráfica

| Estágio do fluxo |  | Tecnologia |  | Sistema |  | Processo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Criação |
|  |  |  |  |  |  | Arte final analógica |
|  |  |  |  | Preparação |  | Processamento da imagem |
|  |  |  |  |  |  | Reprodução de imagem |
|  |  | Analógica |  |  |  |  | Preparação de prova |
|  |  |  |  |  |  | Montagem |
|  |  |  |  | Montagem |  | Preparação de prova |
|  |  |  |  |  |  | Preparação de fôrma manual |
|  |  |  |  |  |  | Preparação de fôrma mecânica |
|  |  |  |  | Preparação de Fôrma |  | Preparação de fôrma fotomecânica |
|  |  |  |  |  |  | Gravação eletrográfica |
| Pré-Impressão |  |  |  |  |  | Criação |
|  |  |  |  |  |  | Arte final digital |
|  |  |  |  | Preparação |  | Processamento da imagem |
|  |  |  |  |  |  | Reprodução de imagem |
|  |  | Digital |  |  |  |  | Preparação de prova |
|  |  |  |  |  |  | Montagem |
|  |  |  |  | Montagem |  | Preparação de prova |
|  |  |  |  |  |  | Computador para portador |
|  |  |  |  |  |  | Computador para suporte |
|  |  |  |  | Preparação de Fôrma |  | Computador para fôrma |
|  |  |  |  |  |  | Computador para mídia eletrônica |

FIGURA 2

Fluxograma de Tecnologia Gráfica

| Estágio do fluxo |  | Tecnologia |  | Sistema |  | Processo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Haletos de prata |
|  |  |  |  | Fotoquímica |  | Heliográfica |
|  |  | Sem Tinta |  | Termoquímica |  | Térmica direta |
|  |  |  |  | Eletroquímica |  | Descarga elétrica |
|  |  |  |  |  |  | Jato de tinta contínuo |
|  |  |  |  | Jato de tinta |  | Jato de tinta sob demanda |
|  |  |  |  |  |  | Elcográfica |
|  |  | Sem fôrma |  | Transferência térmica |  | Transferência térmica de cera |
|  |  |  |  |  |  | Sublimação de tinta |
|  |  |  |  |  |  | Eletrofotográfica |
|  |  |  |  |  |  | Eletrográfica |
|  |  |  |  | Eletrostática |  | Deposição de Íons |
| Impressão |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Magnetográfica |
|  |  |  |  |  |  | Flexográfica |
|  |  |  |  | Relevográfica |  | Tipográfica |
|  |  |  |  |  |  | Letterset |
|  |  |  |  |  |  | Litografia |
|  |  |  |  | Planográfica |  | Offset |
|  |  | Com fôrma |  |  |  | Rotogravura |
|  |  |  |  | Encavográfica |  | Calcografia |
|  |  |  |  |  |  | Tampografia |
|  |  |  |  |  |  | Serigrafia |
|  |  |  |  | Permeográfica |  | Por estênceis |

FIGURA 3

Fluxograma de Tecnologia Gráfica

| Estágio do fluxo |  |  | Sistema |  | Processo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Corte |
|  |  |  |  |  | Refile |
|  |  |  | Acabamento |  | Gofragem |
|  |  |  |  |  | Revestimento |
|  |  |  |  |  | Estampagem |
|  |  |  |  |  | Dobradura |
|  |  |  |  |  | Colagem |
|  |  |  |  |  | Encadernação |
| Pós-Impressão |  |  |  |  | Laminação |
|  |  |  | Conversão |  | Corte e vinco |
|  |  |  |  |  | Picotagem |
|  |  |  |  |  | Puncionamento |
|  |  |  |  |  | Perfuração |
|  |  |  |  |  | Etiquetagem |
|  |  |  |  |  | Deslocamento |
|  |  |  | Distribuição |  | Empacotamento |
|  |  |  |  |  | Armazenagem |
|  |  |  |  |  | Expedição |